| Doporučení pro výběr vzduchových hubic Air Nozzles |  |
| --- | --- |
| Jak vzduchové hubice fungují Vzduchové hubice využívají tzv. “coanda” efektu, malé hubice zesilují proud vzduchu až 25x. Jak je vidět vpravo, stlačený vzduch (černé trysky) je vytlačen skrz sérii otvorů. Jak prochází přes rozmezí trysky a okolního vzduchu , okolní vzduch (modré šipky) je strháván do proudu vzduchu. Výsledný proud vzduchu má velký objem, vysokou rychlost při malé spotřebě vzduchu. Vzduch vycházející z trysky je vždy bezpečný i při zablokovaném výstupu z hubice. |  |

Models 1001, 1002, 1002SS, 1003 Models HP1002, HP1002SS Models 1009, 1009SS Models 1100, 1100SS, 1100-PEEK, 1101, 1101SS Models 1102, 1102SS, 1103, 1103SS Models 1111-4, 1111-7, 1111-12 Models 1104, 1104SS, 1105, 1105SS, 1106, 1106SS, 1107, 1107SS Model 1010SS Models 1122, 1122SS

Přehled (řazeno dle spotřeby vzduchu) Model Materiál Popis Vstup Spotřeba při 5.5 Bar Síla Hladina hluiku dBA SCFM SLPM Unce Gramy 1001 Mosaz Safety Air Nozzle 1/8 NPTF 10 283 9* 255 78 1102 Slitina Zn/Al Mini Super Air Nozzle 1/8 NPTF 10 283 9* 255 71 1102SS Nerezová ocel Mini Super Air Nozzle 1/8 NPTF 10 283 9* 255 71 1103 Slitina Zn/Al Mini Super Air Nozzle 1/8 NPTM 10 283 9* 255 71 1103SS Nerezová ocel Mini Super Air Nozzle 1/8 NPTM 10 283 9* 255 71 1010SS Nerezová ocel Micro Air Nozzle 1/8 NPTM 13 368 12* 340 79 1009 Hliník Adjustable Air Nozzle 1/8 NPTM 13 368 12** 340 79 1009SS Nerezová ocel Adjustable Air Nozzle 1/8 NPTM 13 368 12** 340 79 1100 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle 1/4 NPTF 14 396 13* 368 74 1100SS Nerezová ocel Super Air Nozzle 1/4 NPTF 14 396 13* 368 74 1101 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle 1/4 NPTM 14 396 13* 368 74 1101SS Nerezová ocel Super Air Nozzle 1/4 NPTM 14 396 13* 368 74 1100-PEEK PEEK (Plast) Super Air Nozzle 1/4 NPTF 14 396 13* 368 74 1002 Mosaz Safety Air Nozzle 1/4 NPTF 17 481 16* 453 80 1002SS Nerezová ocel Safety Air Nozzle 1/4 NPTF 17 481 16* 453 80 1003 Mosaz Safety Air Nozzle 3/8 NPTF 18 509 18* 510 83 1122 Slitina Zn/Al 2" Super Air Nozzle 1/4 NPTF 22 622 22++ 624 77 1122SS Nerezová ocel 2" Super Air Nozzle 1/4 NPTF 22 622 22++ 624 77 HP1002 Mosaz High Power Safety Air Nozzle 1/4 NPTF 32 906 28* 792 87 HP1002SS Nerezová ocel l High Power Safety Air Nozzle 1/4 NPTF 32 906 28* 792 87 1104 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle 3/8 NPTF 35 991 30* 850 82 1104SS Nerezová ocel Super Air Nozzle 3/8 NPTF 35 991 30* 850 82 1105 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle 3/8 NPTM 35 991 30* 850 82 1105SS Nerezová ocel Super Air Nozzle 3/8 NPTM 35 991 30* 850 82 1111-4 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle Cluster 3/8 NPTF 56 1585 3.2 lbs* 1451 82 1106 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle 1/2 NPTF 60 1699 3.3 lbs* 1497 87 1106SS Nerezová ocel Super Air Nozzle 1/2 NPTF 60 1699 3.3 lbs* 1497 87 1107 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle 1/2 NPTM 60 1699 3.3 lbs* 1497 87 1107SS Nerezová ocel Super Air Nozzle 1/2 NPTM 60 1699 3.3 lbs* 1497 87 1111-7 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle Cluster 1/2 NPTF 98 2773 5.7 lbs* 2585 85 1111-12 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle Cluster 1 NPTF 168 4754 9.8 lbs* 4445 89 * Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle ** Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle s výrobním nastavením 0,20mm *** Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle s nastavením 0,15mm Úroveň hluku měřena ve vzdálenosti 3' (914mm) Všechna měření při 5.5 bar +Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle s .006" (.15mm) vymezovací podložkou ++Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle s .015" (.38mm) vymezovací podložkou

# Text boxes

Bezpečnostní (Safety Air Nozzles)

Mosazné a ocelové

Velká síla

(High Power Air Nozzles)

Mosazné a ocelové

Nastavitelné (Adjustable Nozzles)

Hliník & Ocel

Super Air Nozzles

Slitina Zn/Al & Ocel

Mini Super Air Nozzles

Slitina Zn/Al

Skupinové (Super Air Nozzle Clusters)

Slitina Zn/Al

2” Super Air Nozzles

Slitina Zn/Al & Ocel

Micro Air Nozzles

Ocel

Super Air Nozzles

Slitina Zn/Al