Model 1001, 1002, 1002SS, a 1003 Safety Air Nozzles Hubice (Safety Air Nozzles) vypouštějí množství tlakového vzduchu v rozsahu 360º stržením vzduchu okolo vnějšího nákružku v kombinaci s tlakovým vzduchem z centrálního otvoru, což vede k produkci velkého množství a vysoké rychlosti vzduchu. Konec se zářezem zajišťuje bezpečný únik vzduchu při uzavření výtokového otvoru. K dostání jsou ve velkém množství provedení pro použití na stávajících jednotkách ofuku. Model 1002SS Stainless Steel Safety Air Nozzle z nerezové oceli je vhodný pro vysoké teploty, potravinářství a korozivní prostředí. Bezpečnostní hubice (Safety Air Nozzles (Pipe)) Model 1001 - 1/8 NPT vnitřní Materiál: Mosaz Model 1002 - 1/4 NPT vnitřní Materiál: Mosaz Model 1002SS - 1/4 NPT vnitřní Materiál: Ocel Model 1003 - 3/8 vnitřní Materiál: Mosaz Výkon Spotřeba vzduchu Síla* Hladina hluku Model SCFM SLPM Unce Gramy dBA 1001 10 283 9 257 78 1002 17 481 16 453 80 1002SS 17 481 16 453 80 1003 18 509 18 510 83 *Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) . Hladina hluku měřena ve vzdálenosti 3'(914mm). Všechna měření při 5.5 bar Tvar proudu (Airflow Pattern) MODEL # A B C D 1001 in 1.13 2.1 4.06 6.0 mm 29 53 103 152 1002 in 1.25 2.3 4.4 6.5 mm 32 58 112 165 1002SS in 1.25 2.3 4.4 6.5 mm 32 58 112 165 1003 in 1.25 2.4 4.7 7.0 mm 32 61 119 178