|  | Line Vac™ Přeprava částí, materiálů a odpadu - bez pohyblivých částí. |  |
| --- | --- | --- |

Co je Line Vac? EXAIR Line Vac se připojí ke standardní hadici nebo trubce pro přímou a účinnou přepravu. Kompaktní konstrukční vlastnosti s velkými vstupními průměry zabezpečí pneudopravu s max. kapacitou. Jedenáct velikostí v hliníkovém provedení a deset velikostí v nerezové oceli vyhovují široké různorodosti užití. Proč Line Vac? Line Vac jsou ideální pro přesun velkého množství materiálu na dlouhé vzdálenosti. Malé množství stlačeného vzduchu proudí skrz řízené trysky, které vyprodukují vakuum na jednom konci a druhým koncem proud vzduchu odchází. Rychlost toku materiálu je řízena regulátorem tlaku. Podpěra dovolí snadné připevnění. Žádné pohyblivé částice zajišťují bezúdržbovost. A Model 6080 3/4" (19mm) Line Vac vakuově dopravuje plastové díly. Line Vac je určen pro přepravu zejména: Plastových kuliček Papíru Upraveného odpadu Pilulek a tablet Textilního zboží Částeček materiálu Hmot v tuhé fázi Hoblin Potravinářských výrobků Špon Pilin Granulí Model 6083 1 1/2" (38mm) Line Vac dopravuje plastové granule do samospádové násypky vytlačovacího lisu.

| Aplikace Výhody Násypky Kompaktní Napínání vláken Tichý Přeprava materiálu Bez pohyblivých částí Vyjmutí materiálu Připojení na standardní hadice či trubky Odstranění pilin Hliník nebo tvrzená ocel Část přenosu Jedenáct velikostí Plnící operace Široká výkonnostní řada | Model 6084 2" (51mm) Line Vac dopravuje upravený odpad do barelu. |
| --- | --- |

| Vybrání pravého modelu |
| --- |
| Line Vac je k dispozici v široké škále velikostí právě pro Vaší aplikaci. Některá z kritérií pro zvolení vhodného modelu jsou: |
| Průměr přenášených částí Poměr (hmotnost, objem) Průměr hadice nebo trubky Nerezová ocel ( Typ 303 a 316) nebo hliník |
| Hliníkové provedení je používáno pro většinu aplikací. Produkty ze standardní nerezové oceli (typ303) nabízejí dobrou odolnost proti korozi a jsou ideální pro dopravu materiálu v těžkém a korozivním prostředí. Pro zvláštní aplikace v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, poskytuje nerezová ocel typu 316 vynikající odolnost proti korozi. Vysoká tepelná odolnost modelů Line Vac se hodí pro teploty až 482 °C (900°F). Často se používají pro odběr vzorků horkých spalin. Nový Heavy Duty Line Vac se vyznačuje velkým přepravovaným objemem a vzdoruje opotřebení. |
| Line Vac porovnání Typ materiálu Teplotní hodnocení Odolnost proti korozi Hliníkový Line Vac 275°F (135°C) Běžná Nerezový Line Vac (Type 303) 400°F (204°C) Dobrá Nerezový Line Vac (Type 316) 400°F (204°C) Excelentní Vysokoteplotní nerezová ocel Line Vac (Type 303) 900°F (482°C) Dobrá Heavy Duty Line Vac Hardened Slitinová stavba 400°F (204°C) Dobrá |
| Rozměry |
| SS Modely Hliníkové Modely A B C D E F G H I J K L M N O P 6058 6078 in .38 .19 1 2.18 1 .63 1.25 .62 .41 .82 .17 1.13 .06 1.07 .18 1/8 NPT mm 10 5 25 55 25 16 32 16 10 21 4 29 2 27 5 6059 6079 in 0.5 .31 1.25 2.62 1.23 .75 1.25 .63 .34 .68 .13 1 .06 1.18 .16 1/8 NPT mm 13 8 32 66 31 19 32 16 9 17 3 25 2 30 4 6060 6080 in .75 .50 1.88 3.88 1.88 1.0 2.0 1.0 .76 1.52 .25 1.38 .06 1.44 .20 1/4 NPT mm 19 13 48 99 48 25 51 25 19 39 6 35 2 37 5 6061 6081 in 1.0 .75 2.13 3.88 1.88 1.0 2.0 1.0 .65 1.3 .26 1.32 .06 1.56 .20 1/4 NPT mm 25 19 54 99 48 25 51 25 17 33 7 34 2 40 5 6062 6082 in 1.25 1.0 2.38 3.88 1.88 1.0 2.5 1.25 1.0 2.0 .31 1.61 .06 1.68 .28 1/4 NPT mm 32 25 61 99 48 25 64 32 25 51 8 41 2 43 7 6063 6083 in 1.5 1.25 2.75 4.38 2.13 1.25 2.5 1.25 .86 1.73 .25 1.44 .06 1.88 .28 3/8 NPT mm 38 32 70 111 54 32 64 32 22 44 6 37 2 48 7 6064 6084 in 2.0 1.75 3.25 4.38 2.13 1.25 3.0 1.5 1.17 2.34 .28 1.48 .06 2.13 .28 3/8 NPT mm 51 45 83 111 54 32 76 38 30 59 7 38 2 54 7 6065 6085 in 2.5 2.25 3.75 4.38 2.13 1.25 3.0 1.5 1.0 2.0 .31 1.44 .06 2.38 .28 3/8 NPT mm 64 57 95 111 54 32 76 38 25 51 8 37 2 60 7 6066 6086 in 3.0 2.75 4.25 5.63 2.75 1.75 3.25 1.63 1.20 2.41 .41 1.44 .06 2.63 .28 1/2 NPT mm 76 70 108 143 70 45 83 41 31 61 10 37 2 67 7 6067 6087 in 4.0 3.75 5.25 5.63 2.75 1.75 3.25 1.63 1.34 2.7 .31 1.59 .06 3.13 .28 1/2 NPT mm 102 95 133 143 70 45 83 41 34 69 8 40 2 80 7 N/A 6088 in 5.0 4.75 6.25 5.63 2.75 1.75 4.13 2.06 1.70 3.47 .33 1.52 .06 3.63 .28 1/2 NPT mm 127 121 159 143 70 45 105 52 43 88 8 39 2 92 7 |
| Line Vac výkonnost |
| 80 PSIG (5.5 BAR) Spotřeba vzduchu Vakuum Model # SCFM SLPM "H2O kPa 6058, 6078 5.6 158 -120 -29.9 6059, 6079 7 198 -100 -24.9 6060, 6080 10.7 303 -72 -18 6061, 6081 14.7 416 -42 -11 6062, 6082 25.9 733 -42 -11 6063, 6083 33 934 -36.8 -9 6064, 6084 45 1274 -28.5 -7 6065, 6085 58.5 1656 -23.5 -6 6066, 6086 68.5 1939 -14.7 -4 6067, 6087 95 2690 -13.6 -3.4 6088 128 3625 -10.5 -2.6 |
| Modely |  |
| Line Vacs jsou dostupné v mnoha velikostech jak pro hliník, tak i pro nerezovou ocel. |
| Hliníkový Line Vac Model # Popis 6078 3/8" (10mm) Hliníkový Line Vac 6079 1/2" (13mm) Hliníkový Line Vac 6080 3/4" (19mm) Hliníkový Line Vac 6081 1" (25mm) Hliníkový Line Vac 6082 1-1/4" (32mm) Hliníkový Line Vac 6083 1-1/2" (38mm) Hliníkový Line Vac 6084 2" (51mm) Hliníkový Line Vac 6085 2-1/2" (64mm) Hliníkový Line Vac 6086 3" (76mm) Hliníkový Line Vac 6087 4" (102mm) Hliníkový Line Vac 6088 5" (127mm) Hliníkový Line Vac |
| Antikorozní ocel Steel Line Vac Model # Popis 6058 3/8" (10mm) Nerezová ocel Line Vac 6059 1/2" (13mm) Nerezová ocel Line Vac 6060 3/4" (19mm) Nerezová ocel Line Vac 6061 1" (25mm) Nerezová ocel Line Vac 6062 1-1/4" (32mm) Nerezová ocel Line Vac 6063 1-1/2" (38mm) Nerezová ocel Line Vac 6064 2" (51mm) Nerezová ocel Line Vac 6065 2-1/2" (64mm) Nerezová ocel Line Vac 6066 3" (76mm) Nerezová ocel Line Vac 6067 4" (102mm) Nerezová ocel Line Vac |
| Line Vac příslušenství Model # Popis 6994 Nosný držák pro 3/8" (10mm) a 1/2" (13mm) Line Vac Units 6995 Nosný držák pro 3/4" (19mm) a 1" (25mm) Line Vac Units 6996 Nosný držák pro 1 - 1/4" (32mm) a 1 - 1/2" (38mm) Line Vac Units 6997 Nosný držák pro 2" (51mm) a 2 - 1/2" (64mm) Line Vac Units 6998 Nosný držák pro 3" (76mm) a 4" (102mm) Line Vac Units 6999 Nosný držák pro 5" (127mm) Line Vac Units 9001 Cyklónový odlučovač 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM) 9032 Cyklónový odlučovač 1/2 NPT, 90 SCFM (2549 SLPM) 9002 Cyklónový odlučovač 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM) 9005 Olejový filtr 3/8 NPT, 15 - 37 SCFM (425 - 1048 SLPM) 9006 Olejový filtr 3/4 NPT, 150 SCFM (4248 SLPM) 9008 Regulátor tlaku 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 SLPM) 9033 Regulátor tlaku 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM) 9009 Regulátor tlaku 1/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM) |

# Text boxes

hrdlo

P (vstup vzduchu)

Nosný držák

Průtok