Super Ion Air Knife™ Vysoce výkonný statický eliminátor odstraňující problémy se zasekáváním, tvorbou trhlinek, jiskřením a el. stat. přepětím do vzdálenosti až 6,1 m (20 feet)!

Užití Super Air Knife Vysoká účinnost a výkon! Nízká spotřeba stlačeného vzduchu! Stálý proud vzduchu! Překvapivě tichý! Jednoduchá montáž a připojení stlačeného vzduchu!

Co je Super Ion Air Knife? EXAIR Super Ion Air Knife významně redukuje statickou elektřinu plastových, tkaninových, papírových a dalších produktů, kde se vyskytují problémy s tvorbou trhlinek, muchláním a zasekáváním rolí, jiskřením a el. statickým přepětím. Laminární proudění vzduchu odstraňuje z nerovných povrchů statický náboj, mechanické nečistoty, prach a špínu. Tím se rapidně zlepšuje rychlost produkce, kvalita a čistota. Proč Super Ion Air Knife? Super Ion Air Knife eliminuje statickou elektřinu ploch a produktů až do vzdálenosti 6,1 m (20 feet). Stálý proud vzduchu napříč produktu nezpůsobuje porušení choulostivých materiálů, jako např. tkanina, plastové fólie atd. Super Ion Air Knife je el. napájený a nemá pohyblivé části. Při použití SIAK rapidně klesá spotřeba stlačeného vzduchu. Hlučnost pro většinu aplikací se pohybuje v hodnotách do 50 dBA (měřeno na volném prostranství 1 m od zařízení. Čištění plastových automobilových nárazníků před stříkáním barvou. Super Ion Air Knife předchází zadrhnutí a zmačkání archů papíru před tiskem.

Aplikace Výhody Čištění tkanin a látek Nízká spotřeba stlačeného vzduchu Formovací stroje Stálý proud vzduchu napříč plochy Stříhání a řezání fólií a papíru Tichý Čištění částí Efektivní do vzdálenosti 6,1 m (20') Barvení a lakování Ochrana proti úrazu el. proudem, není radioaktivní Smršťovací fólie Kompaktní, robustní, jednoduchá instalace Čištění obalů Variabilní výkon a proud vzduchu Tiskařské vybavení Bezúdržbový Plnící operace/zásobníky Neomezená délka systému sestaveného z komponentů

Rozměry

| Parametry |
| --- |
| Tlak stl. vzduchu Spotřeba stlačeného vzduchu* Hlučnost Eliminace el. náboje 5kV** PSIG BAR SCFM SLPM dBA SECONDS 5 0.3 8 227 39 0.55 10 0.7 11 311 45 0.40 20 1.4 13.2 372 57 0.25 40 2.8 20.4 576 61 0.20 60 4.1 27.6 780 65 0.18 80 5.5 34.8 984 69 0.18 100 6.9 42.0 1188 72 0.18 * pro 305 mm (1 foot) délky ** 152 mm (6") vzdálenost od středu |
| Zlepšení výkonu a spolehlivosti |
| Pouhé ionizační tyče nejsou bez dopravního vzduchu moc efektivní. Pokud se použije pouze ionizační tyč, musí být namontována v co nejmenší vzdálenosti od plochy, či produktu. Tato montáž není možná, pokud se zdroj statické elektřiny vyskytuje v omezeném prostoru stroje. Proud vzduchu z SIAK dopraví kladné a záporné ionty rychle a efektivně i na poměrně dlouhé vzdálenosti. Kompaktní Super Ion Air Knife využívá malé množství stlačeného vzduchu pro tvorbu ustáleného, laminárního proudění vzduchu jako nosiče kladných a záporných iontů pro eliminaci statické elektřiny na plochách a částech. Průtok a výkon jsou lehce regulovatelné. SIAK nemá pohyblivé části. Malý Model 111103 3" (76mm) Super Ion Air Knife System eliminuje a čistí plastové injekční stříkačky před balením. Přehled vlastností |
| Stlačený vzduch je prostřednictvím vstupů přiváděn na oba dva konce. Multiple Super Ion Air Knives může být sestaven smontováním jednotlivých nožů, bez vzduchové mezery. Jednoduchá změna proudu vzduchu instalací distančních vložek. Primární vzduch nenaráží na žádné plochy a překážky a tím je i snížena hlučnost zařízení. Vsazení tvarovaného emitoru eliminuje potenciální akumulaci vzduchu a snižuje třecí ztráty. Emitory mají “ostrý” tvar a jsou z trvanlivé nerezové oceli. Napájecí el. kabel je stíněný a uzemněný a vybavený bajonetovým konektorem. K dispozici jsou sady Super Ion Air Knife Kits, vybavené všemi potřebnými komponenty a příslušenstvím. |
| Jak Super Ion Air Knife pracuje |
| Stlačený vzduch vchází vstupem (1) do přetlakové komory Super Ion Air Knife. Proud je veden štěrbinovým otvorem. Vystupující primární vzduch strhává okolní vzduch (2). El. napájená ionizační tyč (3) produkuje kladné a záporné ionty, které jsou unášeny na plochu (4). Plocha je konstantně neutralizována a čištěna od prachu a mechanických částic. |
| Super Air Knife výkon s vymezovací podložkou .002" (.05mm) Vstupní tlak Spotřeba vzduchu na 1” délky Rychlost v 6" (152mm) Úroveň hluku v 3' (914mm) Síla na 1” v 6" (152mm) PSIG Bar SCFM l/min. FPM M/S dBA Unce Gramy 20 1.4 1.1 31 5000 25.4 57 0.6 17 40 2.8 1.7 48 7000 35.6 61 1.1 31 60 4.1 2.3 65 9600 48.8 65 1.8 51 80 5.5 2.9 82 11,800 57.9 69 2.5 71 100 6.9 3.5 99 13,500 66 72 3.2 91 Univerzální systém montáže nožů (Universal Air Knife Mounting System) Nový model 9060 držáku nožů je používán pro bezpečné a přesné umístění pro většinu vzduchových nožů firmy ExAir. Může být montován buď na horní nebo spodní stranu většiny vzduchových nožů (Super Air Knife, Standard Air Knife a Full-Flow Air Knife). Univerzální systém montáže má odolnou ocelovou konstrukci, která je použitelná pro různé průmyslové aplikace. Montážní systém může být také použit pro zařízení eliminace statické elektřiny. Nůž Super Ion Air Knife může být přichycen shora. Spodní uchycení může být použito pro nože delší než 18” (457mm). Pro nůž Standard Ion Air Knife může být horní uchycení použito pro všechny délky. Spodní uchycení pro Standard Ion Air Knive je pro délky 9” (229mm) a více. Univerzální montážní systém (Universal Air Knife Mounting System) může být nastavený do různých pozic (díky kloubům) a umožňuje maximální prodloužení 30” (762mm). Pro montáž je požadován průměr děr 14mm. Případně může být držák přišroubován do závitu o rozměru 1/2”. Pro některé typy nožů o délce 24” (610mm) nebo delší, se doporučuje použít 2 montážní systémy pro větší bezpečnost. Elektronická kontrola průtoku (Electronic Flow Control) Nový EFC je elektronická kontrola průtoku, která velmi snižuje cenu za tlakový vzduch vypínáním tlakového vzduchu, pokud není přítomen žádný ofukovaný produkt. Dochází k minimalizaci použitého tlakového vzduchu pro ofukování, sušení, chlazení, dopravování a eliminaci elektrostatiky. EFC je kombinace fotoelektrického snímače s časovačem, který snižuje spotřebu vzduchu vypnutím, pokud není přítomen ofukovaný produkt. Klikněte zde pro více informací. |
| Modely |  |
| Super Ion Air Knife Model # Description 111003 3" (76mm) Super Ion Air Knife 111006 6" (152mm) Super Ion Air Knife 111009 9" (229mm) Super Ion Air Knife 111012 12" (305mm) Super Ion Air Knife 111018 18" (457mm) Super Ion Air Knife 111024 24" (610mm) Super Ion Air Knife 111030 30" (762mm) Super Ion Air Knife 111036 36" (914mm) Super Ion Air Knife 111042 42" (1067mm) Super Ion Air Knife 111048 48" (1219mm) Super Ion Air Knife Super Ion Air Knife zahrnuje Super Air Knife a ionizační tyč. |
| Příslušenství a komponenty Model # Popis 9060 Universal Air Knife Mounting System 7003 3" (76mm) Ionizing Bar (nezahrnuje Super Air Knife) 7006 6" (152mm) Ionizing Bar (nezahrnuje Super Air Knife) 7009 9" (229mm) Ionizing Bar (nezahrnuje Super Air Knife) 7012 12" (305mm) Ionizing Bar (nezahrnuje Super Air Knife) 7018 18" (457mm) Ionizing Bar (nezahrnuje Super Air Knife) 7024 24" (610mm) Ionizing Bar (nezahrnuje Super Air Knife) 7030 30" (762mm) Ionizing Bar (nezahrnuje Super Air Knife) 7036 36" (914mm) Ionizing Bar (nezahrnuje Super Air Knife) 7042 42" (1067mm) Ionizing Bar (nezahrnuje Super Air Knife) 7048 48" (1219mm) Ionizing Bar (nezahrnuje Super Air Knife) 7901 El. zdroj -Power Supply (115V, 50/60 Hz), 2 výstupy 7907 El. zdroj -Power Supply (230V, 50/60 Hz), 2 výstupy 7940 El. zdroj -Power Supply (115V, 50/60 Hz), 4 výstupy 7941 El. zdroj -Power Supply (230V, 50/60 Hz), 4 výstupy 7902 Stíněný kabel délky 1,5 m -Extension Cable, 5' (1.5m) length 7905 Static Meter 9001 Cyklónový odlučovač -Automatic Drain Filter Separator, 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM) 9032 Cyklónový odlučovač -Automatic Drain Filter Separator, 1/2 NPT, 90 SCFM (2548 SLPM) 9002 Cyklónový odlučovač-Automatic Drain Filter Separator, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230SLPM) 9005 Olejový filtr -Oil Removal Filter, 3/8 NPT, 15-37 SCFM (425-1048 SLPM) 9006 Olejový filtr -Oil Removal Filter, 3/4 NPT, 50-150 SCFM (1415-4248 SLPM) 9008 Tlakový regulátor s manometrem -Pressure Regulator with Gauge, 1/4 NPT, 50 SCFM (1416 SLPM) 9033 Tlakový regulátor s manometrem -Pressure Regulator with Gauge, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM) 9009 Tlakový regulátor s manometrem -Pressure Regulator with Gauge, 3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM) 9020 Solenoidový ventil -Solenoid Valve, 120V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM) 9021 Solenoidový ventil -Solenoid Valve, 200-240V, 50/60Hz, 1/4 NPT, 40 SCFM (1133 SLPM) 9034 Střední solenoidový ventil -Medium Solenoid Valve, 120V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM) 9035 Střední solenoidový ventil -Medium Solenoid Valve, 240V, 50/60Hz, 1/2 NPT, 100 SCFM (2832 SLPM) 9036 Velký solenoidový ventil -Large Solenoid Valve, 120V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM) 9037 Velký solenoidový ventil -Large Solenoid Valve, 240V, 50/60Hz, 3/4 NPT, 200 SCFM (5664 SLPM) |

| EXAIR el. zdroj Model 7901 nebo 7907 s výkonem 5 kV. El. zdroj je vybaven el. napájecím kabelem o délce 1,8 m (6'), vypínačem s kontrolkou a 2 vysokonapěťovými výstupy. (K dodání jsou také el. zdroje Model 7940 nebo Model 7941 s 4 výstupy). |  |
| --- | --- |