|  | Hubice a trysky Air Nozzles and Jets |
| --- | --- |
|  | Snížení hluku a nákladů na ofukování. Udělení ceny pro Super Air Nozzles je nejlepším důkazem! |  |

Co to jsou vzduchové hubice a trysky? Jednoduché řešení nadměrné spotřeby vzduchu a vysoké úrovně hluku při ofukování. Hubice a trysky produkují proud až 25x větší než je spotřebovaný tlakový vzduch, použitý jako zdroj síly. Proč vzduchové hubice a trysky? Úspora vzduchu, v porovnání s otevřenou trubkou používanou pro ofuk, může být až 80%. Méně vzduchu znamená nižší hluk. Typické snížení hluku je o 10 dBA. Všechny hubice a trysky odpovídají US předpisům OSHA. Flexibilní hadice jsou ideální pro časté změny poloh trysek Použití Výhody Čištění výrobků Snížení nákladů na tlakový vzduch Odstranění částic Snížení hluku v průměru o 10 dBA Sušení výrobků Zlepšení účinků ofuku Ofukování kapalin Kompaktní Chlazení částí Odpovídá US protihlukovým předpisům Doprava materiálu Odpovídá US bezpečnostním předpisům Posun výrobků Zvyšuje produktivitu Doprava vláken Model 1213-12 Super Blast Safety Air Gun ofukuje papírový prach z potiskovaného pásu Výpomoc vzduchem

Porovnání hubic a trysek (Air Nozzles, trysek) Model Materiál Popis Vstup Spotřeba při (5.5 Bar) Síla Üroveň hluku dBA SCFM SLPM Unce Gramy 1001 Mosaz Safety Air Nozzle 1/8 NPTF 10 283 9* 255 78 1102 Slitina Zn/Al Mini Super Air Nozzle 1/8 NPTF 10 283 9* 255 71 1102SS Nerezová ocel Mini Super Air Nozzle 1/8 NPTF 10 283 9* 255 71 1103 Slitina Zn/Al Mini Super Air Nozzle 1/8 NPTM 10 283 9* 255 71 1103SS Nerezová ocel Mini Super Air Nozzle 1/8 NPTM 10 283 9* 255 71 6010 Mosaz High Flow Air Jet 1/8 NPTM 11 311 7+ 200 78 1010SS Nerezová ocel Micro Air Nozzle 1/8 NPTM 13 368 12* 340 79 1009 Hliník Adjustable Air Nozzle 1/8 NPTM 13 368 12** 340 79 1009SS Nerezová ocel Adjustable Air Nozzle 1/8 NPTM 13 368 12** 340 79 1100 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle 1/4 NPTF 14 396 13* 368 74 1100SS Nerezová ocel Super Air Nozzle 1/4 NPTF 14 396 13* 368 74 1101 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle 1/4 NPTM 14 396 13* 368 74 1101SS Nerezová ocel Super Air Nozzle 1/4 NPTM 14 396 13* 368 74 1100-PEEK PEEK (Plast) Super Air Nozzle 1/4 NPTF 14 396 13* 368 74 1002 Mosaz Safety Air Nozzle 1/4 NPTF 17 481 16* 453 80 1002SS Nerezová ocel Safety Air Nozzle 1/4 NPTF 17 481 16* 453 80 1003 Mosaz Safety Air Nozzle 3/8 NPTF 18 509 18* 510 83 6019 Mosaz Adjustable Air Jet 1/8 NPTM 18 509 16*** 453 83 6013 Mosaz High Velocity Air Jet 1/8 NPTM 22 622 20++ 567 82 1122 Slitina Zn/Al 2" Super Air Nozzle 1/4 NPTF 22 622 22++ 624 77 1122SS Nerezová ocel 2" Super Air Nozzle 1/4 NPTF 22 622 22++ 624 77 HP1002 Mosaz High Power Safety Air Nozzle 1/4 NPTF 32 906 28* 792 87 HP1002SS Nerezová ocel High Power Safety Air Nozzle 1/4 NPTF 32 906 28* 792 87 1104 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle 3/8 NPTF 35 991 30* 850 82 1104SS Nerezová ocel Super Air Nozzle 3/8 NPTF 35 991 30* 850 82 1105 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle 3/8 NPTM 35 991 30* 850 82 1105SS Nerezová ocel Super Air Nozzle 3/8 NPTM 35 991 30* 850 82 1111-4 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle Cluster 3/8 NPTF 56 1585 3.2 lbs* 1451 82 1106 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle 1/2 NPTF 60 1699 3.3 lbs* 1497 87 1106SS Nerezová ocel Super Air Nozzle 1/2 NPTF 60 1699 3.3 lbs* 1497 87 1107 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle 1/2 NPTM 60 1699 3.3 lbs* 1497 87 1107SS Nerezová ocel Super Air Nozzle 1/2 NPTM 60 1699 3.3 lbs* 1497 87 1111-7 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle Cluster 1/2 NPTF 98 2773 5.7 lbs* 2585 85 1111-12 Slitina Zn/Al Super Air Nozzle Cluster 1 NPTF 168 4754 9.8 lbs* 4445 89 * Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle ** Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle s výrobním nastavením 0,20mm *** Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle s nastavením 0,15mm Úroveň hluku měřena ve vzdálenosti 3' (914mm) Všechna měření při 5.5 bar +Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle s .006" (.15mm) vymezovací podložkou ++Síla měřena ve vzdálenosti 12" (305mm) od cíle s .015" (.38mm) vymezovací podložkou