Vac-u-Gun™ Přepínatelná funkce ofuku a odsávání bez pohyblivých částí. Robustní konstrukce pro průmyslové použití.

Co je Vac-u-Gun? Vac-u-Gun je ekonomicky a technicky výhodné řešení širokých problémů s údržbou a obsluhou v různých průmyslových odvětvích. Vac-u-Gun je vakuová pistole, oprašovač a odsavač v jednom. Je lehký a snadno použitelný, Vac-u-Gun má trvanlivou litou konstrukci bez opotřebitelných pohyblivých částí. Proč Vac-u-Gun? Vac -u- Gun spotřebovává méně stlačeného vzduchu než klasická ofukovací pistole. Zesílený výstupní průtok je 12x objemnější než při normálním ofuku. Nízká hmotnost zařízení usnadňuje manipulaci. Deep Hole Vac-u-Gun má trvanlivou litou konstrukci. Věšák pistole slouží k snadnému použití a připevnění na konstrukci. Model 6192 Vac - u - Gun Collection systém s vakem a vysavačem odstraňující piliny. Vac-u-Gun nabízí účinnější způsob ofuku a odsávání než klasická zařízení. Proud vzduchu je chladný, suchý a čistý. Ve vakuovém režimu mohou být povrchy ihned uklizeny vysáním částic, namísto foukání z povrchu a následnému zametání. Při odsávání má Vac-u-Gun výhodu ve velkém odsávacím průměru 32 mm (1 1/4", který dovolí pokrýt více plochy v kratším čase ve srovnání s obyčejnými vzduchovými pistolemi. Při odsávání materiálu na delší vzdálenost je také možno použít vakuovou hadici. K dodání jsou k dispozici tři Vac-u-Gun systémy s různými nástroji . Model 6292 Vac - u - Gun Transfer systém odsává prach z citlivých elektronických panelů.

Aplikace Výhody Vakuum: hobliny Nízká cena savé látky Bez pohyblivých součástí drtiny Trvanlivá-odolná konstrukce třísky Nehrozí nebezpečí zasažením elektrickým proudem Přenos: malé částice OSHA.tlak lékové pilulky Vakuum nebo ofukové zařízení Model 6392 Vac - u - Gun víceúčelový systém odstraní plastové částice. odřezky Lehký a přenosný Vysaje: piliny Mnohostranný voda Tichý odpad chladící kapalina

| Specifikace Tlak stl. vzduchu Spotřeba vzduchu Vakuum Výkon PSIG BAR SCFM SLPM "H2O kPa Ozs Grams Vstup 80 5.5 13 368 -29.5 -7 9 255 1/4 NPT |
| --- |
| Všestranost |  | Obrácený směr vložky trysky slouží ke změně vakua na ofuk. |
| Za krátkou chvíli Vac-u-Gun může být přestavěn ze silné vaukové pistole do účinného oprašovače, nebo na pracovní nástroj určený pro vysávání lehkých materiálů.Každý Vac-u-Gun systém jde navzájem kombinovat pro větší rozsah průmyslového použití. |  |  |
| Vac-u-Gun spotřebovává méně stl. vzduchu, než běžné pistole. |  |  |
| Modely |  |
| Model # Popis 6192 Sběrný systém - zahrnuje Vac-u-Gun, znovu použitelný vak, kartáč, nástroj na trhliny,sběrný nástroj a 2 prodlužovací nástavce 6292 Přepravní systém - zahrnuje Vac-u-Gun, 10' (3m) vakuovou hadici, kartáč, nástroj na trhliny, sběrač a 2 prodlužovací nástavce 6392 Víceúčelový systém - zahrnuje Vac-u-Gun, znovu použitelný vak, 10' (3m) vakuovou hadici, kartáč, nástroj na trhliny, sběrač a 2 prodlužovací nástavce |
| Doplňky |
| Model # Popis 9001 Cyklónový odlučovač kondenzátu, 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM) 9005 Olejový filtr, 3/8 NPT, 15 - 37 SCFM (425 - 1048 SLPM) |

# Text boxes

Směr ofuku

Směr vakua

uzávěr

¼ NPTF přívod stl. vzduchu