Adjustable Spot Cooler Regulátorem nastavitelná teplota proudu studeného vzduchu až -34 °C (-30°F) získaného pouze ze zdroje stlačeného vzduchu pro bodové ochlazení.

Co je Adjustable Spot Cooler? Nízké náklady, spolehlivost, bezúdržbovost – znaky spojující toto zařízení pro průmyslové řešení problémů s chlazením. Otočením regulátoru je možné nastavit teplotu odpovídající dané aplikaci. Adjustable Spot Cooler dosahuje ochlazení až na -34 °C (-30 °F) při pokojové teplotě. Adjustable Spot Cooler zahrnuje vortexovou trubici napájenou stlačeným vzduchem. Adjustable Spot Cooler může produkovat: Teplotu proudu vzduchu od -34 °C do +21 °C (-30° to +70°F) Množství vzduchu od 425 do 850 SLPM (15 to 30 SCFM) Chladící výkon až 504 kcal/h (2000 Btu/hr) Flexibilní hadice přivádí studený vzduch až k místu ochlazení. Otočná magnetická základna umožňuje snadné připevnění na kovový rám. Žádné pohyblivé - bezúdržbový. Adjustable Spot Cooler nahrazuje řeznou kapalinu a chladí a čistí při obrábění. Proč Adjustable Spot Cooler? Adjustable Spot Cooler je tichý (méně než 75 dBA), jednoduchý komplet s termostaticky řízenou teplotou. Je ideální pro aplikace, kde není možné z důvodu kontaminace nebo vysokých nákladů použít chlazení vodou, či vodní mlhou. Adjustable Spot Cooler je dodáván s jednoduchou, nebo dvojitou hadicí přivádějící studený vzduch do ochlazovaného místa. Jednoduchý bodový systém (Model 3825) je určen pro chlazení malých ploch, jako např. pájené spoje, horké taveniny nebo při vrtání plastových materiálů. Dvojitý bodový systém (Model 3925) je určen pro velké plochy. PVC hadice je chlazena při výstupu z výrobního stroje.

Aplikace Výhody Nastavitelný termostat Chlazení při pájení Chlazení při zpracování plastů Chlazení taveb a tavenin Chlazení svařovaných spojů Chlazení plastikářských forem Chlazení elektronických komponentů Chlazení vzorků plynů Chlazení při obrábění Žádné pohyblivé části Žádná el. energie, či chemické látky Malý, lehký Nízké náklady Bezúdržbový Konstantní proud studeného vzduchu Tichý – méně než 75 dBA Otočná magnetická základna Výměnný generátor-regulovatelný

Jak Adjustable Spot Cooler pracuje

Adjustable Spot Cooler rozděluje přívodní stlačený vzduch ve vortexové trubici na dva nízkotlaké proudy a to horký a studený. Otáčením regulačního ventilu se reguluje průtok horkého vzduchu do okolní atmosféry. Tím se současně reguluje teplota studeného vzduchu na druhé straně vortexové trubice. Studený proud vzduchu je flexibilní kloubovou hadicí přiváděn do místa ochlazení. Otočná magnetická základna umožňuje snadné upevnění na kovový rám.

Rozměry Regulace Spot Cooler Regulovatelný Adjustable Spot Cooler System může produkovat plné množství vzduchu a přitom regulovat regulovat teplotu studeného vzdchu otáčením regulátoru. Adjustable Spot Cooler s instalovaným generátorem 25 SCFM (708 SLPM) produkuje chladící výkon až 1,700 Btu/hr. (429 kcal/h.). Jestliže je požadován menší chladící výkon, tak se instaluje generátor 15 SCFM (425 SLPM) s dodávaným výkonem 1,000 Btu/hr. (252 kcal/h.). Pokud je třeba vyšší chladící výkon, tak se použije generátor 30 SCFM (850 SLPM) s chladícím výkonem až 2,000 Btu/hr. (504 kcal/h.). Model 3825 Adjustable Spot Cooler produkuje proud vzduchu o teplotě od -34°C do +21°C (-30° to +70°F). Kontrola proudu studeného vzduchu Adjustable Spot Cooler produkuje konstantní proud studeného vzduchu po připojení filtrovaného stlačeného vzduchu. Zavírání a otevírání přívodu stlačeného vzduchu je dobrá cestě k úspoře spotřeby stlačeného vzduchu. Pro tuto funkci je určen ruční uzavírací ventil Model 9012. V případě instalace Adjustable Spot Cooler do stroje se používá solenoidový ventil Model 9020, který je připojen k hlavnímu el. vypínači. Pro komfortní regulaci je určen nový elektronický řídící systém EFC. Elektronické komponenty jsou chlazeny během pájení

Parametry

Tlak stlačeného vzduchu Spotřeba stlačeného vzduchu Hlučnost PSIG BAR SCFM SLPM dBA 100 6.9 15 425 72 100 6.9 * 25 708 73 100 6.9 30 850 74 * Standardně výrobcem montovaný generátor 25 SCFM (708 SLPM)

| Modely |  |
| --- | --- |
| Model # Popis 3725 Adjustable Spot Cooler (25SCFM) 3825 Adjustable Spot Cooler System zahrnuje Adjustable Spot Cooler, cyklónový odlučovač, jednoduchou bodovou hadici s výfukovou kónickou tryskou, otočnou magnetickou základnu a 2 přídavné generátory. 3925 Adjustable Spot Cooler System zahrnuje Adjustable Spot Cooler, cyklónový odlučovač, dvojitou bodovou hadici s výfukovou kónickou tryskou, otočnou magnetickou základnu a 2 přídavné generátory. |
| Příslušenství a komponenty Model # Description 5901 Sada -Jednoduchá bodová hadice -Single Point Hose Kit (zahrnuta v modelu 3825) 5902 Sada – Dvojitá bodová hadice -Dual Point Hose Kit (zahrnuta v modelu 3925) 9001 Cyklónový odlučovač kondenzátu -Automatic Drain Filter Separator, 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM) 9005 Olejový filtr -Oil Removal Filter, 3/8 NPT, 15-37 SCFM (425-1048 SLPM) 9012 Ruční uzavírací ventil -Manual Shutoff Valve, 1/4 NPT |
| Model 3825 Adjustable Spot Cooler System zahrnuje Adjustable Spot Cooler, cyklónový odlučovač s automatickým odvaděčem kondenzátu-Automatic Drain Filter Separator (není na obrázku), jednoduchou hadici s hubicí a nástavcem-single point hose kit with cone and fan nozzle, otočnou magnetickou základnu-swivel magnetic base a 2 přídavné generátory-additional generators. | Model 3925 Adjustable Spot Cooler System zahrnuje Adjustable Spot Cooler, cyklónový odlučovač s automatickým odvaděčem kondenzátu-Automatic Drain Filter Separator (není na obrázku), dvojitou hadici s hubicí a nástavcem-dual point hose kit with cone and fan nozzles, otočnou magnetickou základnu-swivel magnetic base a 2 přídavné generátory- additional generators . |